## Slide 1: ACOUSTIC FIELD PREDICTION DURING THE LAUNCH OF ROCKETS.
PREDICCIÓN DEL CAMPO ACÚSTICO PRODUCIDO EN EL LANZAMIENTO DE COHETES
Octubre, 2020.
Jose M. Requena-Plens1, Noé Jiménez2, Alejandro Cebrecos2, Rubén Picó1, Víctor J. Sánchez-Morcillo1
1 Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. 2 Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (i3M), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Universitat Politècnica de València.

## Slide 2: Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto destinado a reducir los niveles de presión reflejados y transmitidos en el lanzamiento de cohetes espaciales, para proteger, principalmente, la carga y la instrumentación de los cohetes de las vibraciones producidas por el ruido.
El proyecto está financiado por:
Agencia Espacial Europea mediante el proyecto 4000126316/19/NL/LvH.
Ministerio de Ciencia e innovación mediante el proyecto PID2019-109175GB-C22.
Debido a la confidencialidad de alguno de los datos experimentales los resultados se mostraran normalizados y hasta una frecuencia máxima de 4 kHz.

## Slide 3: Introducción
El modelo predictivo implementado en este trabajo se basa en el propuesto por Eldred1 en 1971 con modificaciones de diferentes autores y expresiones desarrolladas en este trabajo.
Eldred, basándose en medidas experimentales, relacionó parámetros del motor del cohete con los niveles de presión obtenidos en diferentes puntos de la plataforma de lanzamiento. Con esta relación propuso una discretización del chorro para emular el campo acústico mediante una distribución de fuentes a lo largo del mismo.
Al tratarse de un modelo semiempírico es necesario ajustar el modelo con medidas experimentales para que se valido en las diferentes configuraciones cohete-plataforma
1Eldred, K. M. Acoustic loads generated by the propulsion system. NASA-SP-8072. NASA Technical Reports Server. 1971.
Figura extraída de Eldred1.

## Slide 4: Introducción
Los pasos a seguir para desarrollar el modelo son los siguientes:
Potencia acústica global
Valor único del sistema
Distribución de fuentes
Discretización de la fuente acústica
Potencia acústica norm. por fuente
Valor único para cada fuente
Densidad espectral norm. por fuente
Espectro norm. para cada fuente
Pot. acústica por frec. y por fuente
Valor absoluto para cada fuente
Corrección espectral por fuente
Corrección respecto a la posición
Cálculo analítico o numérico
· Campo coherente
· Campo incoherente

## Slide 5: Método de fuentes distribuidas (DSM)
El método de fuentes distribuidas modeliza la fuente acústica en el lanzamiento del cohete, es decir, modeliza el chorro de gases producido.
Distancia entre la salida de la tobera y el deflector (m)
Ángulo formado por el chorro (grados)
Ángulo de la fuente S en el eje del chorro respecto a la tobera (grados)
Distancia entre fuentes (m)

## Slide 6: Método de fuentes distribuidas (DSM)
La potencia acústica global se obtiene a partir de la eficiencia acústica , la fuerza de empuje del motor (Newtons) y la velocidad de salida de los gases (m/s):
La eficiencia acústica se calcula mediante la expresión propuesta por Sutherland1 y modificada por Casalino y Barbarino2:
dónde es un factor especifico de cada cohete y se debe ajustar experimentalmente.
1Sutherland, L. C. Progress and Problems in Rocket Noise Prediction for Ground Facilities. AIAA Journal, 15. 1993.
2Casalino, D. & Barbarino M. Hybrid Empirical/Computational Aeroacoustics Methodology for Rocket Noise Modeling. AIAA Journal. Vol. 47, pp. 1445-1460. 2009.

## Slide 7: Método de fuentes distribuidas (DSM)
La longitud total de la distribución de fuentes se obtiene a partir de la longitud del núcleo potencial del chorro mediante la expresión definida por Varnier1:
La longitud total se debe multiplicar por un factor donde Varnier1 propone que . Con estos valores ya se puede obtener la distancia entre fuentes:
1Varnier, J. Experimental Study and Simulation of Rocket Engine Freejet Noise. AIAA Journal, 39, 1851–1859. 2001.
dónde

## Slide 8: Método de fuentes distribuidas (DSM)
Eldred1 mediante el análisis de diferentes medidas experimentales obtuvo una relación entre la potencia acústica y la posición discreta de cada fuente respecto al eje del núcleo potencial.
1Eldred, K. M. Acoustic loads generated by the propulsion system. NASA-SP-8072. NASA Technical Reports Server. 1971.

## Slide 9: Método de fuentes distribuidas (DSM)
Del mismo modo que la potencia acústica, la densidad espectral o potencia acústica por banda de frecuencia se obtiene a partir del denominado por Eldred1 número de Strouhal modificado:
1Eldred, K. M. Acoustic loads generated by the propulsion system. NASA-SP-8072. NASA Technical Reports Server. 1971.

## Slide 10: Método de fuentes distribuidas (DSM)
Utilizando las dos ecuaciones anteriores ya es posible obtener la potencia acústica en cada banda de frecuencia para cada fuente .

## Slide 11: Método de fuentes distribuidas (DSM)
Por último es necesario aplicar una corrección de nivel y espectro según la posición de la fuente respecto a la salida de la tobera, para ello es necesario el ángulo . Plotkin y Sutherland1 proponen una corrección teniendo en cuenta el ángulo y el número de Strouhal para cada banda de frecuencia
1Plotkin K. J. & Sutherland, L. C. Prediction of the Acoustics Environment Induced by the Launch of Ares I Vehicle. Wyle Report WR 07-27. Wyle Laboratories. 2007.

## Slide 12: Resultados
Los resultados obtenidos se comparan con las medidas experimentales realizadas por la ESA en la plataforma de lanzamiento ubicada en Kourou.
20 fuentes
300 fuentes

## Slide 13: Resultados
A partir del modelo se puede analizar el campo acústico en el área donde se modeliza el chorro del cohete.

## Slide 14: Resultados
A partir del modelo se puede analizar el campo acústico en el área donde se modeliza el chorro del cohete.
20 Hz
80 Hz
250 Hz
500 Hz

## Slide 15: ACOUSTIC FIELD PREDICTION DURING THE LAUNCH OF ROCKETS.
PREDICCIÓN DEL CAMPO ACÚSTICO PRODUCIDO EN EL LANZAMIENTO DE COHETES
Octubre, 2020.
Jose M. Requena-Plens1, Noé Jiménez2, Alejandro Cebrecos2, Rubén Picó1, Víctor J. Sánchez-Morcillo1
1 Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. 2 Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (i3M), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Universitat Politècnica de València.